Gmina Raczki

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY RACZKI

Zleceniodawca:  Gmina Raczki

Wykonawca: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Stanisław Paniczko

w Białymstoku

Autorzy opracowania:

- Halina Brulińska

- Stanisław Paniczko

Spis treści

Spis treści	2

1. Wstęp	4

1.1. Wprowadzenie	4

1.2 . Podstawa prawna opracowania.	4

2.Krajowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest i wojewódzki program usuwania wyrobów zawierających azbest	10

2.1. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów azbestowych w „wojewódzkim programie...”	15

2.2.Zakres zadań dla gminy wynikający z „Krajowego i wojewódzkiego Programu...”	16

3. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka	17

3.1.Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	17

3.2.Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	19

3.2.1.Właściwości fizykochemiczne azbestu	20

3.2.2.Szkodliwość azbestu	21

3.3. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	23

3.3.1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami  zawierającymi azbest	24

4.Cel i zadania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Raczki	25

5.Diagnoza stanu istniejącego, bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy	27

5.1. Ogólna charakterystyka gminy	27

5.2.Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi zawierającymi azbest	28

5.3. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy	41

6. Założenia i uwarunkowania realizacji programu	43

6.1 Założenia Programu	43

6.2. Alokacja środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu	46

6.3. Monitoring realizacji programu	47

7. Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2009- 2032	48

8. Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy	49

9. Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.	52

9.1 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej	53

9.2. Fundacje i programy pomocowe	55

9.3. Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności	56

10.Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych	58

11.Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego do zabezpieczenia i usuwania wyrobów zawierających azbest	60

12.metodyka opracowania programu	61

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- Inwentaryzacja ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych

miejscowościach gminy Raczki.

Załącznik nr 2 - Wyka istniejących składowisk odpadów azbestowych na terenie Polski.

Załącznik nr 3- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) – wzór

Załącznik nr 4a - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich

wykorzystywania (Dz.U.03.192.1876) - wzór

Załącznik nr 4b - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie

zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór

Załącznik nr 5 - Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest

Załącznik nr 6 - Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów

zawierających azbest – (przykładowe wnioski)

# 1. Wstęp

## 1.1. Wprowadzenie

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten obejmuje lata 2003-2032. Realizacja programu została przewidziana na okres 30 lat ze względu na bardzo wysoki koszt usuwania wyrobów azbestowych oraz ich wieloletnią trwałość. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ustanowienie wieloletniego programu pod nazwą” Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2008-2032”.

W listopadzie 2008 roku Województwo Podlaskie opracowało „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego”. Program ten jest wypełnieniem przypisanych Marszałkowi Województwa zadań dotyczących realizacji „ Programu oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2008-2032”.

## 1.2 . Podstawa prawna opracowania.

Tematyka bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów – do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, unormowana została w następujących aktach prawnych wg stanu na czerwiec 2009r:

- w ustawie z dnia 19.06.1997roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

- w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlanemu

- w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku- prawo ochrony Środowiska

- w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

Stan realizacji obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przedstawia się następująco:.

Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi.

W związku z powyższą ustawą produkcja płyt falistych została zakończona we wszystkich zakładach w Polsce do 28.09.1998r., a od 1998r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami.

Realizując obowiązek określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest :

- właściciele obiektów budowlanych złożyli informacje o występowaniu azbestu w ich obiektach budowlanych: osoby fizyczne do wójta gminy, natomiast podmioty gospodarcze do marszałka województwa.

Wykaz obowiązujących aktów prawnych polskich i unijnych:

akty prawne polskie:

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206)

    - zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobów przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002 Nr 175, poz. 1439 )

- określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 2002 Nr 191, poz. 1595).

- W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady o następujących kodach:

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833)

- określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy  pyłów zawierających azbest

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1, poz. 12)

- określa limity stężenia azbestu w powietrzu.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549).

- określa m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów zawierających azbest.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

- określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1876).

- rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest – oraz składania corocznie stosownych informacji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do marszałka województwa.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649)

- nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest – obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia (Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest). Pierwsza kontrola powinna być przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Ww podmioty przechowują 1 egz. oceny (łącznie ze stosowną dokumentacją) a 2-gi egz. Oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2004 Nr 280, poz. 2771 z późn. Zmianami)

- rozporządzenie określa m.in. Obowiązki pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym z azbestem).

  - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (MP 2007 Nr 68, poz. 754).

- obwieszczenie określa jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2007 Nr 106 poz. 723)

- określa jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 Nr 73, poz. 645 z późn. zmianami).

- rozporządzenie określa m.in. obowiązki wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi (w tym azbest).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. 2005 Nr 110, poz. 935).

- rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów(Dz. U. 2005 Nr 216 poz. 1824).

- rozporządzenie określa m.in. szczegółowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia prac przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających.

Akty prawne Unii Europejskiej

Zasady pracy z azbestem

  - Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG, Dz.U. WE L 263, z 24.09.1983, s. 25).

  - Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. WE L 183, z 29.06.1989,s.1)

  - Zalecenia Komisji 90/326/EWG z dnia 22 maja 1990 r dla Państw Członkowskich dotyczące przyjęcia europejskiego wykazu chorób zawodowych

- Dyrektywa Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.. 1 dyrektywy 89/391/EWG, Dz.U. WE L 196,z 26.07. 1990, s.1)

- Dyrektywa Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG, Dz.U. WE L 206, z 29.07.1991, s. 16)

- Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U. WE L 245, z 26.08.1992, s. 6).

- Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.U. WE L 216, z 20.08.1994, s. 12)

- Dyrektywa Rady 97/42/WE z dnia 27 czerwca 1997 r po raz pierwszy zmieniająca Dyrektywę 90/394/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta Dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 Dyrektywy 89/391/EWG)

- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.16 ust. 1 dyrektywy 89/931/EWG, Dz.U. WE L 131, z 05.05.1998, s.11).

- Dyrektywa Rady 1999/38/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r zmieniająca po raz drugi Dyrektywę 90/394/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażeniem na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy i rozszerzająca ją o mutageny

- Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. Zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.U. WE L 97, z 15.04. 2003, s. 48).

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG, Dz.U. WE L 158, z 30.04.2004, s. 50)

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem

  - Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.U. WE L 085 z 28.03.1987, s. 40).

  - Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. WE L 040 z 11.02.1989, s.12)

  - Dyrektywa Rady 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (Dz.U. WE L 257 z 10.10.1996, s. 26)

Wprowadzanie do obrotu, stosowanie i oznakowanie

- Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 262 z 27.09.1976, s. 201).

- Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. zmieniająca po raz piąty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 263 z 24.09.1983, s. 33).

- Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniająca po raz siódmy (azbest) dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 375 z 31.12.1985, s. 1)

- Dyrektywa Rady 89/678/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. zmieniająca dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 398 z 30.12.1989, s. 24)

- Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 363 z 31.12.1991, s.36)

- Dyrektywy Komisji 98/12/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/320/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. WE L 081 z 18.03.1998, s. 1)

- Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowującą po raz szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest, Dz.U. WE L 207 z 06.08.1999, s. 18).

- Dyrektywa Komisji 2001/59/WE z 6 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. WE L 225 z 21.08.2001, s.1)

Funkcjonowanie zakładów przemysłowych

- Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r w sprawie zwalczania zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych (Dz.U. WE L 188 z 16.07.1984, s. 20).

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. WE L 175 z 05.07.1985, s. 40)

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (Dz U. WE L 257 z 10.10.1996, s. 26).

Gospodarka odpadami zawierającymi azbest

- Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. WE L 194 z 25.07.1975, s. 39)

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 377 z 31.12.1991, s. 20).

- Rozporządzenie Rady 259/93/WE z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz.U. WE L 030 z 06.02.1993, s. 1).

- Dyrektywa Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 168 z 02.07.1994, s. 28)

- Rozporządzenie Rady 120/97/WE z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniające Rozporządzenie Rady nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz.U. WE L 022 z 24.01.1997, s.14)

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. o składowaniu odpadów (Dz.U. WE L 182 z 16.07.1999, s. 1)

- Decyzja Komisji: 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art.1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art.1 ust.4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C (2000) 1147, Dz.U. WE L 226 z 06.09.2000, s. 3),

- Decyzja Komisji 2001/118/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów (notyfikowana jako dokument C(2001)108, Dz.U. WE L 047 z 16.02.2001, s. 1),

- Decyzja Komisji 2001/119/WE z dnia 22 stycznia 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art.1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art.1ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C (2001) 106, Dz.U. WE L 322 z 06.12.2001, s. 35)

- Decyzja Rady 2001/573/WE z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/532/WE w zakresie odpadów (Dz.U. WE L 203 z 28.07.2001, s. 18).

- Rozporządzeniem Komisji Nr 2557/2001 WE z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz.U. WE L 349 z 31.12.2001, s. 1)

- Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE(Dz.U. WE L 011 z 16.01.2003, s. 27)

# 2.Krajowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest i wojewódzki program usuwania wyrobów zawierających azbest

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA). Program ten powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której RM zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Podstawowe cele KPUA to oczyszczenie terytorium kraju z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie wartości i większość danych ilościowych ujęto szacunkowo. Według nich, na terenie kraju znajduje się około 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14 900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1 351 500 tys. m2) oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych. Największe nagromadzenie wyrobów azbestowych występuje na terenie województwa mazowieckiego (ok. 3 mln ton), województwa lubelskiego (ok. 2 mln ton). Szacunek ilości dla województwa podlaskiego (stan na 2000r.): ilość zabudowanych płyt azbestowo-cementowych wynosi 1 083 170 ton, tj. 98 470 tys. m2 (4 miejsce w kraju); ilość stosowanych rur azbestowo-cementowych wynosi 20 100 ton (13 miejsce w kraju).

W 2005 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło próbę zweryfikowania danych nt. ilości wyrobów zawierających azbest zawartych w krajowym „Programie…”. Inwentaryzacji dokonano w oparciu o ankiety skierowane przez Ministerstwo Gospodarki do wszystkich powiatów i gmin. Ponadto w ankiecie podjęto próbę wstępnego określenia ilości wyrobów azbestowych, których usunięcie planowano na rok 2005 i lata następne. Jednak ze względu na brak odpowiedzi z części gmin bądź niepełne informacje sumaryczna ilość wyrobów zawierających azbest odbiega od faktycznych ilości nagromadzonych wyrobów azbestowych.

Niemniej jednak dane te pozwalają na pierwsze porównanie szacunków przedstawionych w krajowym „Programie…” z danymi pochodzącymi z ankietyzacji gmin. Zgodnie z wynikami inwentaryzacji na terenie województwa podlaskiego znajduje się (stan na 2004r.) ok. 254 tys. Mg wyrobów azbestowo-cementowych (w tym ok. 84 Mg rur azbestowo-cementowych).

Obecnie podstawowe źródło informacji nt. ilości wyrobów azbestowo-cementowych w województwie podlaskim stanowi wojewódzka baza wyrobów i odpadów azbestowych (WBDA), prowadzona przez Marszałka Województwa. Baza ta realizowana jest na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z danymi z WBDA na terenie województwa podlaskiego znajduje się łącznie 253 257,8 Mg wyrobów zawierających azbest. Z czego w gminach województwa podlaskiego zabudowanych jest 246 948 Mg wyrobów azbestowych a pozostałą ilość (6 309,7 Mg) stanowią wyroby azbestowo-cementowe znajdujące się na obiektach należących do przedsiębiorstw z terenu województwa.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają ww. wyroby, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów (eternit falisty i płaski), płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych kocy azbestowych.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących, m.in. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z dnia 28 sierpnia 1997 r. z późna. Zm.).

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych stosowanych przede wszystkim w budownictwie określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną, tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane - co 5 – 7 lat praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032r. przy założonym okresie usuwania do roku 2032 wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego też istotne jest ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest (stopnia pilności usuwania).

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowany na terytorium Polski” – założenia ogólne.

Krótka charakterystyka „Krajowego Programu Usuwania Azbestu...”

Program został przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002r. w wyniku realizacji wycofywania azbestu z gospodarki i realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak również konieczności oczyszczenia kraju z azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Poniżej przedstawiono ogólne założenia Programu.

Celem programu jest:

- Spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie zawarte zostały:

- ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce;

- obliczenia ilości i wielkości niezbędnych składowisk odpadów wraz z kosztami inwestycji i ich eksploatacji;

- dochody i wydatki budżetu Państwa z tytułu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

- szacunki innych dochodów i wydatków;

- potrzeby kredytowe;

- propozycje  uregulowań i nowelizacji przepisów odnoszących się do problematyki azbestu;

- propozycje założeń organizacyjnych i monitoringu programu w układzie centralnym i terytorialnym.

Wg założeń Programu usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na ich dużą ilość, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Szacuje się, że do przeprowadzenia tego procesu niezbędny będzie okres ok. 30-tu lat. Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonej strategii postępowania.

W realizacji Programu zwracać się będzie uwagę na obszary, w których azbest musi być usunięty lub unieszkodliwiany.

Obszary te dotyczą:

- stopniowej eliminacji dopuszczonych do produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest na podstawie deklaracji zawartej w ustawie z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;

- ograniczenia uciążliwości wyrobów użytkowanych od dawna;

- unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie;

- budowy składowisk odpadów azbestowych oraz ich zabezpieczeniu przed powtórnym skażeniem środowiska azbestem;

- unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, znajdujących się na drogach i placach należących do podmiotów gospodarczych i innych jednostek, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto następujące założenia:

  - W Polsce około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych (według danych statystycznych).

  - Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

  - Dla podniesienia rangi Programu oraz jego właściwego przedstawienia w mediach publicznych, duże znaczenie – również inspirujące – mieć będzie finansowanie z budżetu Państwa.

  - Powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych dla obsługi klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych.

  - Ze względu na planowany wzrost miejsc pracy uzasadnionym staje się postulowanie wsparcia ze środków funduszu pracy np. w formie dofinansowania szkoleń, refundacji opłat na rzecz ZUS i inne.

  - Zasadnym jest, podejmowanie działań w celu uzyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych.

  - Nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów w Polsce (analogicznie jak w Europie) wywoływanych szkodliwością azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i życia ludności zasadnym czyni skierowanie środków z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu według zasad obowiązujących aktualnie, a także tworzonych w przyszłości.

W dokonanych szacunkach pominięto usuwanie drobnych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się poza budownictwem, ze względu na:

- niewielką ilość takich wyrobów, w stosunku do ogólnej masy wyrobów do usunięcia,

- obligatoryjne zobowiązania właścicieli przedmiotów zawierających azbest, a także firm zajmujących się wymianą i usuwaniem zużytych wyrobów do podporządkowania się ogólnym przepisom w tym zakresie,

- przyjęcie założenia, że usunięcie zużytych, drobnych wyrobów zawierających azbest, w każdym przypadku dokonywane jest na koszt właściciela, nie wymaga, więc ani dodatkowych kosztów, ani sposobów finansowania.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego” – założenia ogólne.

Krótka charakterystyka „Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu...”

Województwo podlaskie przystąpiło do opracowania „Programu...” w 2008 roku. Program ten należy postrzegać jako wypełnienie przypisanych Marszałkowi Województwa zadań dotyczących realizacji „ Programu Oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2008- 2032”

Nadrzędnym długoterminowym celem "Programu ...”jest:: Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" z 2002 roku, które to cele zostały utrzymane w projekcie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres do 2032 roku) poprzez usunięcie z terenu województwa stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

Ogólnym zadaniem programu jest określenie warunków (w tym organizacyjnych i finansowych) sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania. Zatem w programie ujęto:

- ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie województwa w układzie powiatów,

- wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze względu na największą ilość występujących wyrobów zawierających azbest oraz największe zagrożenie zdrowia człowieka,

- przewidywaną ilość odpadów zawierających azbest koniecznych do usunięcia w latach: 2008-2012, 2013 - 2022 i 2023 - 2032 oraz konieczna pojemność składowisk w celu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,

- propozycje działań organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia celów Programu wraz z harmonogramem ich wdrażania

- koszty wdrażania Programu i potencjalne źródła finansowania oraz organizację zarządzania Programem.

Proces usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami krajowego „Programu…”, powinien być zakończony w 2032 roku. Wynika to z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości potrzebnych środków finansowych.

Dla potrzeb programu, w ślad za krajowym „Programem …”, przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy, tj.

- okres I: lata 2008-2012

- okres II: lata 2013- 2022

- okres III: lata 2023-2032

Okres I obejmuje 5 lat, a następne po 10 lat. Taki podział ułatwi ocenę realizacji programu wojewódzkiego w kontekście porównań z krajowym „Programem ..”.

W poszczególnych okresach przyjęto do usunięcia następujące ilości wyrobów zawierających azbest:

- okres I: lata 2008-2012 – 20%

- okres II: lata 2013- 2022 – 40%

- okres III: lata 2023-2032 – 40%

Zgodnie z krajowym „Programem…” w okresie do 2032 r. w województwie podlaskim wskazano budowę 5 składowisk odpadów azbestowych (4 składowiska o pow. 2 ha i 1 składowisko o pow. 5 ha). W pierwszym okresie tj. do 2012 r. powinny powstać 2 składowiska o pow. 2 ha. W latach 2013-2022 przewiduje się wybudowanie jednego składowiska o powierzchni 5 ha. W ostatnim okresie tj. do 2032 r. powinny powstać 2 składowiska o powierzchni 2 ha.

Obecnie na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje tylko jedna kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów komunalnych Miasta Łomży i Gminy Miastkowo. Jest ono zlokalizowane na gruntach wsi Czartoria i Korytki Leśne w gminie Miastkowo. Kwatera zajmuje powierzchnię 400 m2. Wolna powierzchnia tej kwatery wynosi ok. 800 m3. Obecnie składowane są na niej odpady pochodzące wyłącznie z Gminy Łomża i Gminy Miastkowo. Natomiast odpady azbestowe z pozostałych gmin i powiatów województwa podlaskiego składowane są na składowiskach poza granicami województwa.

## 2.1. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów azbestowych w „wojewódzkim programie...”

Strategię programu zogniskowano na celach i dwóch grupach działań, tj. pozainwestycyjnych (w tym organizacyjnych) i inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne zmierzają do:

- rzetelnego i kompletnego rozpoznania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest na terenie poszczególnych gmin województwa podlaskiego,

- opracowania powiatowych programów usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych wraz z zaleceniami i wytycznymi dla gmin, administracji osiedli mieszkaniowych i obiektów komunalnych dotyczących sposobów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- podjęcia inicjatyw i decyzji dotyczących lokalizacji i budowy składowisk dla odpadów azbestowych lub rozbudowy istniejących składowisk dla odpadów niebezpiecznych,

- zintensyfikowania kontroli tzw. "dzikich wysypisk" gdzie znajdują się także odpady azbestowe, - organizacji kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- weryfikacji skali problemu obecności materiałów zawierających azbest na obszarze województwa podlaskiego w oparciu o programy powiatowe,

- usprawnienia monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest i składowania odpadów azbestowych,

- wdrożenia monitoringu realizacji wojewódzkiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

- intensyfikacji procesu poszukiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania.

zadania inwestycyjne zmierzają do:

- zwiększenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest,

- budowy nowych składowisk dla odpadów azbestowych lub rozbudowy istniejących składowisk dla odpadów niebezpiecznych lub składowisk odpadów komunalnych z wydzieleniem kwatery na odpady azbestowe.

- W programie założono szczegółowe cele do osiągnięcia  w trzech podokresach:

- perspektywa krótkoterminowa to lata 2008-2012,

- perspektywa średnioterminowa to lata  2013- 2022,

- perspektywa długoterminowa to lata 2023-2032

Tabela 1 Cele „ Programu…”

| L.p. | okres | Cele |
| --- | --- | --- |
| Nadrzędny Cel programu: Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko |
| 1. | Lata 2008-2012 | Weryfikacja skali problemu obecności wyrobów zawierających azbest na obszarze województwa podlaskiego |
|  |  | Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest |
|  |  | Bezpieczne usunięcie ok. 20% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie |
| 2. | Lata 2013- 2022 | Bezpieczne usunięcie ok. 40% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie |
| 3. | Lata 2023-2032 | Bezpieczne usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie |

Źródło: Wojewódzki  „Program …”

## 2.2.Zakres zadań dla gminy wynikający z „Krajowego i wojewódzkiego Programu...”

Programy nakładają na gminy następujące obowiązki:

- opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- opiniowanie projektu planu powiatowego gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- opiniowania projektu wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- składanie radzie gminy, co 2 lata sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- zbieranie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest'

- współpraca z mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”,

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (jedn. tekst z 2007r.;Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są plany gospodarki odpadami. Azbest oraz wyroby zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też ww. planach winny znajdować się stosowane zapisy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania Programu, stanowiącego integralną część z Programem Wojewódzkim.

Tak wiec niezbędnym staje się rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy powiatów i gmin przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. oraz przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy kredytowej na modernizację obiektów itp.

# 3. charakterystyka wyrobów zawierających azbest i oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka

## 3.1.Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Azbest są to naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,

- amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, tj.:

- niepalność - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli 930-1150°C

- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli

- wysoka wytrzymałość mechaniczna

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne

- łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne)

- możliwość przędzenia włókien

- dobre właściwości sorpcyjne.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane, jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane, jako „twarde”, zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane, jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane, jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie, jako przewody kominowe i zsypowe.

Tabela 2. Zastosowanie wyrobów zawierających azbest

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo – cementowe faliste | Pokrycia dachowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie | Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie typu „karo” | pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne |
| Płyty azbestowo – cementowe autoklawizowane płaskie „acekol”, „kolorys” | Okładziny zewnętrzne, osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ściany działowe |
| Płyty azbestowo – cementowe konstrukcyjne ogniochronne | Osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych, izolacja urządzeń grzewczych |
| Rury azbestowo – cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, rynny spustowe zsypów na śmieci, przewody kominowe |
| Otuliny azbestowo – cementowe | Izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| Kształtki budowlane azbestowo – cementowe | Przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony rurociągów ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| Masy azbestowe natryskowe | Izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych, przegród budowlanych, izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

Tabela 3. Kierunki wykorzystywania azbestu

| Rodzaje wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby azbestowo – cementowe | Płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30 % | pokrycia dachowe, elewacje, wodociągi i kanalizacje | Ogniotrwałość, odporność na korozję i gnicie, wytrzymałe mechanicznie, lekkie, trwałe, nie wymagają konserwacji |
| Wyroby izolacyjne | Wata, włóknina, sznury, tkanina termoizolacyjna, taśmy | 75-100% | Izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, ubrania i tkaniny termoizolacyjne | Odporne na wysoką temperaturę, trwałe |
| Wyroby uszczelniające | Tektura, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione | 75-100% | Uszczelnienia narażone na wysoką temperaturę, wodę i parę, kwasy i zasady, oleje, gazy spalinowe | Odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na ściskanie, dobra elastyczność, odporność chemiczna |
| Wyroby cierne | Okładziny cierne, klocki hamulcowe | 30 % | Elementy napędów | Chroni elementy przed przegrzaniem |
| Wyroby hydroizo-lacyjne | Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe | 20-40 % | Materiały stosowane w budownictwie |  |
| Inne | Materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji, wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych, produkcja masek przeciwgazowych |  | Stosowany w różnych przemysłach |  |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są, jako odpady niebezpieczne o kodach:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Azbest jest wyrobem twardym, nieuszkodzony nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z emisją włókien do powietrza. Problem szkodliwości takich wyrobów zaczyna istnieć z chwilą pojawienia się jakichkolwiek ich uszkodzeń. Destrukcja płyt może być powierzchniowa jak również obejmować głębsze partie materiału z azbestem i być wynikiem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz ingerencji człowieka. Na naruszenie i niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duży wpływ mają warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania płyt w okresie zimowym i silnego nagrzewania płyt w okresie letnim, połączonego z okresowymi szokami termicznymi spowodowanymi opadami deszczu, dochodzi do erozji płyt, tworzenia się na powierzchni wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym stopniu pękania płyt na całej grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne deszcze występujące głównie na terenach przemysłowych. W wyniku oddziaływania tych czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien z matrycą i w efekcie końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie cechują się nierówną powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod wpływem niezbyt silnych oddziaływań mechanicznych. Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i elewacyjnych są ich pęknięcia, odłamania naroży, wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia te powstają na skutek oddziaływania czynników mechanicznych spowodowanych uderzeniami twardymi przedmiotami lub odłamaniem. Również błędy w montażu płyt mogą być przyczyną powstawania uszkodzeń np. przybijanie ich gwoździami bez uprzedniego wywiercenia otworów w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to destrukcję materiału z azbestem (pęknięcia). Powstawaniu uszkodzeń towarzyszy odrywanie elementów płyt, które zalegają wokół obiektów i stanowią poważne źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia, co wynika z rozkruszania fragmentów płyt np. przez bawiące się nimi dzieci lub przejeżdżające pojazdy.

## 3.2.Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

Deklaracja Brukselska.

W dniu 22 – 23 września 2005r. w Brukseli odbyła się Europejska Konferencja nt. azbestu. W wyniku obrad przedstawiono Deklarację Brukselską (Rezolucję wstępną) dotyczącą azbestu. W preambule Deklaracji stwierdzono, że azbest pozostaje w Europie głównym czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy. Wyroby azbestowe obecnie są głównym czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy. Wyroby azbestowe obecnie są w europejskich domach, budynkach użyteczności publicznej i w infrastrukturze, a odpady azbestowe w naszym środowisku w dalszym ciągu, w stopniu trudnym do oszacowania są przyczyną chorób i umieralności.

Deklaracja Brukselska w zakresie prewencji przed narażeniem na ekspozycję azbestu zaleca między innymi:

- Rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących wszystkich aspektów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy z azbestem.

- Zmianę oznakowania wyrobów azbestowych: wszystkie powinny być opatrzone etykietą z czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, podobnie jak inne czynniki rakotwórcze, stosowane obecnie oznakowanie „A” nie stanowi dostatecznego ostrzeżenia.

- Wprowadzenie obowiązkowych audytów budynków użyteczności publicznej do roku 2007 i budynków mieszkalnych do roku 2008.

- Usunięcie z regulacji prawnych Unii Europejskiej określenia „sporadyczne i na niskim poziomie” narażenie na azbest, bowiem żadne narażenie na azbest nie jest bezpieczne.

Deklaracja Brukselska stwierdza również, że „prawa człowieka i zniesienie kary śmierci są podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, jednak setki tysięcy Europejczyków jest pozbawiona prawa do zdrowia z powodu ekspozycji azbestu.

W wielu przypadkach narażenie jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Konieczne są działania na rzecz ochrony podstawowego prawa do pracy i życia w bezpiecznym środowisku.

## 3.2.1.Właściwości fizykochemiczne azbestu

Przez azbest należy rozumieć grupę włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów o budowie krystalicznej, tj.

- azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały)

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski)

- azbest amozytowy – amozyt

- azbest antofilitowy – antofilit

- azbest termolitowy – temolit

- azbest aktynolitowy – aktynolit

Główne cechy azbestu to odporność na wysoką temperaturę i wysoka odporność na działanie środowiska agresywnego, chemicznego. Azbest odznacza się również wysoką wytrzymałością mechaniczną i wysoką odpornością na korozję.

Największe znaczenie ze względu na swoje właściwości posiada azbest biały – chryzotyl i azbest niebieski – krokidolit.

Włóknisty charakter azbestu wraz z ww. cechami to główne właściwości fizyko-chemiczne, które pozwoliły na jego szerokie zastosowanie. Włókna azbestu w zależności od odmiany azbestu mają długość kilku centymetrów i średnicę kilku milimetrów, osiągając wartości submikronowe.

Główne zastosowanie znalazł azbest biały – chryzotyl, azbest niebieski - krokidolit i azbest amozytowy. Biorąc pod uwagę różnicę w budowie włókien azbestu chryzotylowego i azbestu krokidolitowego oraz amozytowego, pył azbestu chryzotylowego jest mniej groźny od pyłu azbestu krokidolitowego i amozytowego w odniesieniu dla zdrowia ludzi. Włókna chryzotylu są znacznie dłuższe od krokidolitu i amozytu, natomiast średnica chryzotylu jest mniejsza od krokidolitu i amozytu. Włókna chryzotylu są dłuższe i miękkie, natomiast krokidolitu i amozytu są krótkie twarde i grube.

Tabela 4. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu

| Właściwości | Chryzotyl | Krokidolit | Amozyt |
| --- | --- | --- | --- |
| Barwa | Biała do jasno zielonej, żółta | Niebieska, lawendowa, zielona | Brązowa, szara |
| Główny składnik chemiczny /%/ | SiO2; 38 – 42 MgO; 38 – 42 Fe2O2; 0 –5 FeO; 0 -3 | SiO2; 38 – 42 MgO; 38 – 42 Fe2O2; 13 - 18 FeO; 3 - 21 | SiO2; 49 - 52 MgO; 5 - 7 Fe2O2; 0 - 5 FeO; 35 - 40 |
| Struktura Włókna | Bardzo liczne włókna, łatwo rozdzielane | włókniste | Blaszkowate, grube |
| Długość włókien /mm/ | 0,2 - 200 | 0,2 - 17 | 0,4 - 40 |
| Średnica włókien/mm/ | 0,03 – 0,08 | 0,06 – 1,2 | 0,15 – 1,5 |
| Powierzchnia /m2 / mg/ | 10 - 27 | 2 - 15 | 1 - 6 |
| Gęstość (g/cm3) | 2,55 | 3,3 – 3,5 | 3,4 – 3,5 |
| Temperatura rozkładu (0C) | 450 - 800 | 400 - 800 | 600- 900 |
| Temperatura topnienia (0C) | 1515 | 1170 | 1395 |
| Twardość wg Mosha | 2,5 – 4,0 | 4,0 | 5,5 – 6,0 |
| Odporność na kwasy | Bardzo słaba | dobra | Dość dobra |
| Odporność na zasady | Bardzo dobra | dobra | dobra |
| Tekstura | Elastyczna, jedwabista, twarda | Elastyczna do łamliwej | łamliwa |

## 3.2.2.Szkodliwość azbestu

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie (np. piły, wiertarki), wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest), międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe jest ryzyko choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny kaszel, duszności.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych stanowiącej załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.09.1996r. (Dz. U. Nr 121, poz. 571) w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dla uniknięcia groźby chorób organizm nie powinien być eksponowany na powietrze znacznie zanieczyszczone tymi pyłami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych do niedawna będących w powszechnym użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia – stałej obecności zmiennych na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny.

Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują w nieco wyższych poziomach. Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących wyroby azbestowe; również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest,

- parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz  pracowników tych zakładów,

- środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX w. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i arodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 µm przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube o średnicy powyżej 5 µm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzolitu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tzn. takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 µm, mają grubość mniejszą od 3 µm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie za sobą ryzyko zdrowotne. Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych, powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej,

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej,

- rak płuc – najczęściej spowodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli.

Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych. Na obszarze analizowanej Gminy nie prowadzono podobnych badań, dlatego brak danych dotyczących stężeń włókien azbestu na tym terenie. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób w przeszłości narażonych zawodowo oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu pochodzącym z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie - w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonej na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności.

Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców.

## 3.3. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

Demontaż pokryć azbestowo-cementowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

- umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,

- zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub, co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, który występuje m.in. w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze źródeł zewnętrznych np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym odpadów.

## 3.3.1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami  zawierającymi azbest

W Polsce problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur ujętych w czterech grupach.

Procedury opracowane zostały w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami i opadami zawierającymi azbest. Są to:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i 				urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia 				wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  			wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu 				(terenu) instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych 					zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzającego składowiskami odpadów niebezpiecznych 		zawierających azbest.

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do 				wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, 				spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników – bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Do obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy:

- dokonanie przeglądu technicznego obiektów i urządzeń budowlanych lub instalacji przemysłowych wraz z identyfikacją rodzaju azbestu oraz ze sporządzeniem „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

- przedłożenie wyników inwentaryzacji wojewodzie(przedsiębiorcy) odpowiednio wójtowi (osoby fizyczne).

- podjęcie decyzji o usuwaniu azbestu,

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest,

- dokonanie wyboru wykonawcy prac prowadzącego zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,

- opracowanie instrukcji bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,

- oznakowanie miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby azbestowe.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca, użytkownik wieczysty budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu gdzie jest azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów – „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004r.Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Przepisy dokładnie określają, kiedy usuwanie wyrobów zawierających azbest jest konieczne i jak należy postępować z obiektami, w których użyto azbestu, a jak wtedy, kiedy należy zabezpieczyć wyroby zawierające azbest.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników-Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenie informacji dla wójta.

Rozporządzenie Ministra GPiPS z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie zgodnie z § 7 zobowiązuje właściciela, zarządcę lub użytkownika miejsc, w których był lub jest użytkowany azbest lub wyroby zawierające azbest, do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzację należało przeprowadzić w terminie do końca maja 2004r., przy czym wynik inwentaryzacji należy przedstawić w formie informacji wg wzoru przedstawionego w załączeniu niniejszego „Programu...”.

Informacja podlega corocznej inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia każdego roku. Informację sporządza się w 2 egzemplarzach: jeden przedkłada się w formie pisemnej Marszałkowi Województwa (odpowiednio wójtowi), a drugi przechowuje się przez okres 1 roku do czasu sporządzenia następnej informacji.

# Cel i zadania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Raczki

Gmina Raczki od 2009 roku przystępuje do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 r. Program ten nakłada na gminy następujące zadania:

Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- Współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- Przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu”.

Celem Programu jest:

- Spowodowanie oczyszczenia obszaru Gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. W ślad za krajowym i wojewódzkim „ Programem…” przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy, tj.

- okres I: lata 2008-2012

- okres II: lata 2013- 2022

- okres III: lata 2023-2032

- Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- Pomoc mieszkańcom Gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W Programie zawarte zostały:

- Ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie Gminy,

- Szacunkowe koszty usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych),

- Propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu.

Gmina Raczki zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy do 2032 roku. W Programie założono realizację zadań, tj.:

- Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,

- Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu,

- Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie Gminy,

- Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,

- Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej,

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia,

- Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

- Możliwość udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest,

- Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Programu,

- Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych na wymianę pokryć dachowych, elewacji z azbestu,

- Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością Gminy,

- Eliminacja powstawania, likwidacja „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

- Oczyszczenie terenów Gminy i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych,

- Monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania oraz monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy,

- Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu,

- Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (uwzględniająca harmonogram zadań niniejszego Programu).

# 5.Diagnoza stanu istniejącego, bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

## 5.1. Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Raczki jest gminą wiejską należącą do powiatu suwalskiego. Obejmuje obszar o powierzchni 14225 ha położona jest w północno-wschodniej części Polski, w północno-zachodniej części województwa podlaskiego i w południowej części powiatu suwalskiego. Gmina Raczki graniczy z gminami: Bakałarzewo i Suwałki (powiat suwalski), Wieliczki (powiat olecko – gołdapski), Kalinowo (powiat ełcki), Augustów, Nowinka (powiat augustowski). Siedzibą władz gminy jest wieś Raczki

Gmina jest podzielona na 34 sołectwa (36 wsi). Pod względem liczby ludności gmina jest największą w powiecie suwalskim Charakteryzuje się jednak niskim wskaźnikiem gęstości zaludnienia – 44,4 osób/km2 – 6313 mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.), z czego ponad dwa tysiące trzysta osób mieszka w samych Raczkach.

Gmina Raczki jest najbardziej zurbanizowanym obszarem na terenie powiatu suwalskiego.

Gmina leży poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa, ale ma stosunkowo dobre połączenia komunikacyjne. Zlokalizowana jest stosunkowo niedaleko od przejść granicznych na Litwę: Budzisko (43 km), Ogrodniki (55 km). Głównymi drogami na terenie gminy są dwie drogi wojewódzkie: Suwałki-Raczki-Olecko oraz Augustów-Raczki. Dobre połączenia autobusowe z Suwałkami, Augustowem i Oleckiem ma miejscowość Raczki. Pozostałe miejscowości gminy nie są obsługiwane transportem zbiorowym w dostatecznym stopniu. Przez gminę przebiega linia kolejowa Suwałki–Olecko, która obecnie nie obsługuje przewozów pasażerskich.

Obszar gminy jest bardzo urozmaicony pod względem geomorfologicznym. Wyodrębnić można trzy zasadnicze formy ukształtowania terenu: pagórkowatą wysoczyznę morenową z licznymi formami wytopiskowymi - w części zachodniej, poziom sandrowy z rynną rzeki Rospudy – w części centralnej, pagórkowatą wysoczyznę morenową z wykształconymi pojedynczymi formami moren czołowych, rozciętą meandrującą doliną rzeki Szczeberki – na wschodzie. W zachodniej i południowej części występują charakterystyczne zagłębienia wytopiskowe, obecnie wypełnione torfem i osadami torfiastymi ze stagnującą wodą.

Sieć rzeczna gminy jest związana przede wszystkim z rzeką Rospudą, której zlewnia zajmuje znaczną część powierzchni gminy. Całkowita długość rzeki wynosi 102,5 km, z czego na terenie gminy znajduje się zaledwie kilkunastokilometrowy jej odcinek. Oprócz Rospudy przez teren gminy przepływa niewielka rzeczka Szczeberka oraz występują tu drobne cieki, m.in. niewielka rzeczka Czerwonka, zasilająca wody jeziora Bolesty czy strumyk Głęboka.

Jezioro Bolesty jest jedynym zbiornikiem wodnym na terenie gminy. Jego powierzchnia wynosi 128,95 ha, długość 5,8 km, maksymalna głębokość 16,2 m (średnia 7 m) a maksymalna szerokość 325 m. Jest to typowe jezioro rynnowe ze słabo rozwiniętą linią brzegową.

Raczki to gmina o charakterze typowo rolniczym, na terenie której występuje około 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa to około 10 ha. W uprawach rolnych dominują rośliny zbożowe i ziemniaki.

Obszar gminy charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowo klimatycznymi. Agroklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotnie utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych.

Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rzeźba terenu, agroklimat, warunki wodne, glebowe) wynosi 56,0 pkt., przy wskaźniku dla Polski wynoszącym 66,6 pkt.

W gminie rozwija się drobna działalność gospodarcza, nie ma tu żadnych zakładów przemysłowych. Gmina stwarza ciekawe możliwości inwestowania w turystykę wodną, agroturystykę oraz rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy.

Gmina Raczki charakteryzuje się dużym bogactwem i wysoką różnorodnością przyrodniczą. Wynika to z bogatej rzeźby terenu, zróżnicowanych warunków wodnych i mikroklimatycznych, mało intensywnej gospodarki rolnej, niskiego stopnia chemizacji środowiska i ograniczonej w wielu rejonach bezpośredniej presji człowieka. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa występujących tu gatunków roślin, zwierząt i grzybów ma obszar NATURA 2000- „Dolina Rospudy”.

## 5.2.Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi zawierającymi azbest

Zadaniem priorytetowym dla Gminy Raczki staje się usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych do roku 2032.

Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane tylko poprzez składowanie. Taki sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Zgodnie z KPGO realizowane to może być na małych składowiskach (o powierzchni do 1 ha) przyjmujących odpady azbestowe. Mozliwe jest zlokalizowanie ich np. przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach z możliwością rozbudowy pozwalającej na składowanie odpadów w następnych latach.

Najważniejszym celem w planowaniu działań odnośnie odpadów zawierających azbest jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie tych wyrobów i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach, w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie.

Szczegółowe zasady składowania odpadów azbestowych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549).

Na składowisku odpadów azbestowych zakłada się deponowanie odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczonych kodami:

-17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest;

-17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Podstawową zasadą, która warunkuje technologię składowania odpadów zawierających azbest, jest bezwzględnie i całkowicie zabezpieczenie ich przed kontaktem z powietrzem atmosferycznym. Składowiska odpadów zawierających azbest lub wydzielone kwatery na składowiskach innych niż przeznaczone do tego celu buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. W celu zabezpieczenia przed emisją pyłów powierzchnię każdej kolejnej warstwy odpadów przykrywa się folią lub warstwą gruntu. Po zakończeniu eksploatacji składowiska (na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia) należy wypełnić je ziemią do poziomu terenu. Azbest po złożeniu i przykryciu gruntem mineralnym jest nieszkodliwy dla środowiska wodno-gruntowego oraz powietrza atmosferycznego. Złoże odpadów zawierających azbest nie może być w jakikolwiek sposób naruszone, czy to przez prace ziemne, czy przez odwierty.

W 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935), które dopuszcza składowanie azbestu i innych odpadów niebezpiecznych pod ziemią. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk.

Na mocy ustaleń z negocjacji akcesyjnych istniejące składowiska, które nie spełniają wymagań dyrektywy (Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. o składowaniu odpadów - Dz.U. WE L 182 z 16.07.1999) powinny być zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r. Nowe składowiska odpadów azbestowych powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania.

W związku z rozwojem technologii unieszkodliwiania odpadów pojawiają się możliwości wprowadzania na terytorium kraju nowych rozwiązań w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest innych niż składowanie. Należy mieć na uwadze fakt, że nowe technologie powinny uwzględniać obowiązujące przepisy prawa oraz standardy ochrony środowiska.

W 2008 roku Urząd Gminy Raczki z  udziałem sołtysów zaktualizował inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raczki.

Przedmiotowa inwentaryzacja aktualizowana corocznie stanowi integralną część przedmiotowego „ Programu…” i stanowi załącznik nr 1 do powyższego opracowania

Tabela 5. Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Raczki

| L.p. | Miejscowość (nazwa) | Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych, [m2] /(Mg) – miejscowość łącznie | Stopień pilności wymiany [Mg] (w rozbiciu na stopnie: I, II, III, bd) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | bd/uwagi |  |
| 1 | Bakaniuk | 14686 | 161,5 | - | 9,4 | 152,1 | - |  |
| 2 | Bolesty | 1904 | 20,9 | - | - | 20,9 | - |  |
| 3 | Chodźki | 6427 | 70,7 | - | - | 70,7 | - |  |
| 4 | Dowspuda | 3313 | 36,4 | - | - | 36,4 | - |  |
| 5 | Franciszkowo | 2117 | 23,3 | - | - | 23,3 | - |  |
| 6 | Jaśki | 9869 | 108,6 | - | 1,9 | 106,7 | - |  |
| 7 | Jankielówka | 8552 | 94,1 | - | 9,7 | 84,4 | - |  |
| 8 | Józefowo | 11377 | 125,1 | - | 8,7 | 116,4 | - |  |
| 9 | Kolonia Raczki | 1564 | 17,2 | - | 5,6 | 11,6 | - |  |
| 10 | Koniecbór | 12409 | 136,5 | 1,9 | 8,3 | 126,3 | - |  |
| 11 | Korytki | 3030 | 33,3 | - | - | 33,3 | - |  |
| 12 | Krukówek | 4094 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |
| 13 | Kurianki Pierwsze | 3973 | 43,7 | - | 4,7 | 39,0 | - |  |
| 14 | Kurianki Drugie | 11859 | 130,4 | 1,4 | 5,3 | 123,7 | - |  |
| 15 | Lipowo | 12796 | 140,8 | - | 2,2 | 138,6 | - |  |
| 16 | Lipówka | 6630 | 72,9 | - | - | 72,9 | - |  |
| 17 | Ludwikowo | 1350 | 14,9 | - | - | 14,9 | - |  |
| 18 | Małe Raczki | 12525 | 137,8 | - | 3,8 | 134,0 | - |  |
| 19 | Moczydły | 11553 | 127,1 | - | 8,0 | 119,1 | - |  |
| 20 | Planta | 3651 | 40,2 | - | - | 40,2 | - |  |
| 21 | Podwysokie | 11612 | 127,7 | - | - | 127,7 | - |  |
| 22 | Rabalina | 3576 | 39,3 | - | - | 39,3 | - |  |
| 23 | Raczki | 28077 | 308,8 | 3,1 | 31,5 | 274,2 | - |  |
| 24 | Rudniki | 11464 | 126,1 | - | - | 126,1 | - |  |
| 25 | Sidory | 6785 | 74,6 | 2,4 | 9,8 | 62,4 | - |  |
| 26 | Słoboda | 3272 | 36,0 | - | 6,3 | 29,7 | - |  |
| 27 | Stoki | 6210 | 68,3 | 1,4 | - | 66,9 | - |  |
| 28 | Sucha Wieś | 9480 | 104,3 | 1,9 | - | 102,4 | - |  |
| 29 | Szczodruchy | 4882 | 53,7 | - | 4,2 | 49,5 | - |  |
| 30 | Szkocja | 8235 | 90,6 | - | - | 90,6 | - |  |
| 31 | Wasilówka | 11406 | 125,5 | - | - | 125,5 | - |  |
| 32 | Wierciochy | 9998 | 110,0 | - | - | 110,0 | - |  |
| 33 | Witówka | 7847 | 86,3 | - | 3,5 | 82,8 | - |  |
| 34 | Wronowo | 12872 | 141,6 | - | - | 141,6 | - |  |
| 35 | Wysokie | 7350 | 80,9 | - | - | 80,9 | - |  |
| 36 | Ziółkowo | 6643 | 73,1 | - | - | 73,1 | - |  |
| 37. | Żubrynek | 5884 | 64,7 | - | - | 64,7 | - |  |
| SUMA | 299272 | 3291,9 | 12,1 | 122,9 | 3156,9 |  |  |

Źródło:  obliczenia własne,  inwentaryzacja z 2008 r.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) oraz stanowiska Państwowego Zakładu Higieny czynne przewody wodociągowe wykonane z rur azbestowo-cementowych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie ma udokumentowanych dowodów świadczących o szkodliwym wpływie na zdrowie odbiorców wody przesyłanej rurociągami azbestowo-cementowymi. Eksperci WHO nie widzą konieczności natychmiastowej eliminacji już istniejących instalacji azbestowo-cementowych. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w ramach np. modernizacji sieci wodociągowej. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że niniejszy program nie będzie dotyczył rur azbestowo-cementowych występujących w instalacjach ziemnych.

Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych można powierzyć dla jednostek, które posiadają wymaganą ustawą o odpadach decyzję zatwierdzającą program usuwania azbestu z obiektów budowlanych.

Poniżej przedstawia się wykaz firm, które taką decyzję posiadają, wydaną przez Starostę Suwalskiego.

Tabela 6 Wykaz firm specjalistycznych posiadających zezwolenia Starosty na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest na terenie gminy

| Ll.p. | Nazwa przedsiębiorcy | Kody i rodzaje odpadów przewidziane do wytwarzania | Termin obowiązywania prowadzonej działalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Jan i Wiesława Stankiewicz Ul. Jasna 3 16-400 Suwałki | 17 01 05 – materiały budowlane zawierające azbest 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2010r. |
| 22. | Zakład Remontowo-Budowlany „ALFIX” Jerzy Kostecki 16-606 Barszczewo 10 | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 grudnia 2010r. |
| 33. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DACH-POL Piotr Racis Ul. E. Plater 1 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2010r. |
| 44. | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Żyliński Ul. Czerwonego Krzyża 11 19-400 Olecko | 17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 grudnia 2007r. |
| 55. | Zakład Ogólnobudowlany Adam Saliński Ul. Norwida 4 19-400 Olecko | 17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 grudnia 2007r. |
| 66. | Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Sadowski Ul. Targowa 16 19-400 Olecko | 17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 grudnia 2007r. |
| 77. | EKOCHEM – EKOSERVICE Sp. z o.o. Aleja Kościuszki 99 90-441 Łódź | 17 06 0 1 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2012r. |
| 88. | AWAS-Serwis Sp. z o.o. Ul. Żagańska 1 02-713 Warszawa | 13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03 – szlamy z kolektorów 13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 08 99 – inne nie wymienione odpady 19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż w 19 08 09 | Do dnia 31 grudnia 2012r. |
| 99. | PPHU ABBA – EKOMED Sp. z o.o. ul. Poznańska 152 87-100 Toruń | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2010r. |
| 110. | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” Ul. Żurawia 24/7 00-515 Warszawa | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2010r. |
| 111. | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” Ul. Zamoyskiego 51 22-400 Zamość | 17 01 06 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2013 |
| 112. | Zakład Dekarsko-Blacharski Krzysztof Sidorowicz Ul. Kasztanowa 14 16-400 Suwałki | 17 01 06 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 15 marca 2014r. |
| 113. | Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i Co Zefir Marian Nowikowski Ul. 1 Maja 42 16-420 Raczki | 17 01 06 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne 17 06 01 –materiały izolacyjne zawierające azbest 17 01 06 – zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 marca 2016r. |
| 114. | Leśny Zakład Usługowy LASBUD Sp. z o.o. Ul. Lipowa 51 15-959 Białystok | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 maja 2014r. |
| 115. | Zakład Energetyczny Białystok Spółka Akcyna Ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok | 13 03 07 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowco organicznych 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( m. in. lampy fluorescencyjne) 17 02 04 – odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 30 czerwca 2013r. |
| 116. | Zakład Energetyczny Białystok Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Spółka z o.o. ul. Elewatorska 17/1 15-620 Białystok | 13 03 07 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Do dnia 30 czerwca 2013r. |
| 117. | Zakład Ogólnobudowlany Florian Sidor Ul. Matejki 9 16-420 Raczki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 lipca 2013r. |
| 118. | Firma Budowlana „DARDOM” Dariusz Żakiewicz Ul. Prądzyńskiego 30 16-300 Augustów | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 09 03 – inne odpady z budowy i demontażu zawierające substancje niebezpieczne 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 lipca 2013r. |
| 119. | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „LOBUD” Leszek Ostrowski ul. Olszowa 11 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2014r. |
| 220. | Zakład Ogólnobudowlany Dekarsko-Blacharski Marek Bielski Ul. Młynarskiego 7/26 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2014r. |
| 221. | Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Guzy Ul. Młynarskiego 7/29 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2014r. |
| 222. | „FAGRO DACH” Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki ul. Mazowiecko 35 16-100 Kleosin | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 marca 2014r. |
| 223. | „KASTOR” Tomasz Janiszewski ul. Kolonie 19B/2 67-321 Leszno Górne | 17 06 01 –materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 224. | TELZAS Sp. z o.o. ul. Bugno 3 78-400 Szczecinek | 16 06 01 – zużyte akumulatory ołowiowe | Do dnia 30 czerwca 2015r |
| 225. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PLASTIMENT-PANORAMA Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9 05-084 Leszno | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 226. | P.W.TAKO Sp. z o.o. Ul. Batalionów Chłopskich 2 42-680 Tarnowskie Góry | 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 05 06 – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 227. | R&M PLETTAC Sp. Z o.o. Ul. Kościuszki 19 63-500 Ostrzeszów | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 228. | „ALBEKO” Sieger sp.J. 87-510 Kotowy | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 06 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Do 30 czerwca 2015r. |
| 229. | „TRANSPORT – METALURGIA” Sp. z o.o. ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 330. | „LUB-EKO-PLUS” Wiesław Łukasik Ul. Łęczyńska 59/62 20-313 Lublin | 05 01 06 – zaolejone osady z konserwacji instalacji i urządzeń 12 01 09 – odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców 12 03 01 – wodne ciecze myjące 12 03 02 – odpady z odtłuszczania parą 13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03 – szlamy z kolektorów 13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 07 01 – olej opałowy i olej napędowy 13 07 02 – benzyna 13 07 03 – inne paliwa 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 09 – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 17 05 03 – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 331. | „irek DACH SERVICE” ul. Bystra 4 16-300 Augustów | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 332. | „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut ul. Odyńca 4 93-150 Łódź | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 333. | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik | 17 06 05 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 334. | Biuro Techniczno-Handlowe Pokryć Dachowych Jarosław Duchnowski Ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 16-300 Augustów | 17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 335. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ sp. z o.o. Chlebnia 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 grudnia 2013r. |
| 336. | ETC plus S.A. Ul. Drukarska 14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 16 06 01 – zużyte akumulatory ołowiowe | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 337. | Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 9 01-476 Warszawa | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 338. | A M Trans Progres Sp. Z o.o. Ul. Sarmacka 7 61-616 Poznań | 16 02 12 – zużyte urządzenia zawierające azbest 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 13 01 01 – oleje hydrauliczne zawierające PCB 13 03 01 – oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory i nośniki ciepła zawierające PCB 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 01 09 – elementy zawierające PCB 16 02 09 – transformatory i kondensatory zawierające PCB Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 17 05 03 – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 17 09 02 – odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PC 17 05 05 – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 stycznia 2015r. |
| 339 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” – Jerzy Szczukocki Ul. 1 Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 440. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe„WIT”s.c. W. Średziński, T. Targoński Ul. Hetmańska 67 15-727 Białystok | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 441. | Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewania i Gazu Leon Łukaszuk ul. Różana 13/14 15-699 Białystok | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 442. | T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna ul. Por. Krzycha 5 86-300 Grudziądz | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające azbest 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 09 – odpady zawierające inne produkty niebezpieczne 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 02 04 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe ) 17 04 09 – odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 05 07 – tłoczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 17 08 01 - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 443. | Zakład Usług, Produkcji i Handlu Jan Stanisław Górliński Ul. Moniuszki 85 06-200 Maków Mazowiecki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 444. | ENERGE Sp. z o.o. Ul. Płaszowska 36 32-005 Niepołomice | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 445. | Jakub Pojawa Ul. Staszica 60 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 446. | TP Emi Tel Spółka z o.o. – Region Północny w Gdańsku Ul. Migowska 15 80-287 Gdańsk | 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( w tym zużyte lampy fluorescencyjne ) 16 02 15 – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | Do dnia 8 maja 2016r. |
| 447. | Separator Sevice Sp. z o. o. Ul. Gen. Okulickiego 4 05-500 Piaseczno | 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Do dnia 30 kwietnia 2016r. |
| 448. | AZBUD + Ul. Piasta 10 lok 6 15-044 Białystok | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Do dnia 31 maja 2016r. |
| 449. | „BRUKPOL” Usługi Budowlano-Drogowe Krzysztof Szymczyk Szuszalewo 34 16-200 Dąbrowa Białostocka | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 10 13 09 – odpady zawierające azbest z produkcji wyrobów azbestowo-cementowych ( odpady z produkcji spoiw mineralnych) | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 550. | ALGADER HOFMAN SPÓŁKA Z O.O. Ul. Wólczyńska 133 bud 11B 01-919 Warszawa | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15 05 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 maja 2016r. |
| 551. | Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wiszowaty Ul. Jagodowa 12 19-300 Ełk | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 maja 2016r. |
| 552. | Zakład Usług Serwisowych EKO-JURA Ul. Żeromskiego 10 42-284 Herby | 13 05 01 –odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03 – szlamy z kolektorów 13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Do dnia 30 czerwca 2015r. |
| 553. | Eko Naft Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia | 13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03 – szlamy z kolektorów 13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 07 01 – olej opałowy i olej napędowy 13 07 02 – benzyna 13 07 03 – inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 09 – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Do dnia 31 sierpnia 2016r. |
| 554. | KOZAK Przediębiorstwo Usługowo-Handlowe Ul. Łęgi 3 01-329 Warszawa | 10 01 22 – uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 12 01 09 – odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców 13 01 05 – emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03 – szlamy z kolektorów 13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 19 08 13 – szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Do dnia 30 września 2016r. |
| 555. | Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober Ul. Lityńskiego 15/4 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 maja 2016r. |
| 556. | P.P.H.U. “EKO-MIX” Ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 09 – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Do dnia 31 grudnia 2016r. |
| 557. | Przedsiębiorstwo Budowlane „WACHLA” ul. Klonowa 6 26-050 Zagnańsk | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 grudnia 2016 r. |
| 558. | Kan-Pol P.P.H.U Iwona Łosiewicz ul. Unicka 4/320 20-950 Lublin | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2016r. |
| 559. | PPHU „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2015r. |
| 660. | ALBECO-Szczepański Sp.j. Sikory 27 87-500 Rypin | 10 13 09 – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2016r. |
| 661. | Zakład Blacharsko-Dekarski Andrzej Bienio Ul. Dwernickiego 8a/22 | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2006r. |
| 662. | Zakład Usługowo-Remontowy Henryk Możejewski Wólka 11 16-424 Filipów | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2016r. |
| 663. | Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” BIS Szymon Racis Ul. Cicha 8 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2017r. |
| 664. | Firma Handlowo-Usługowa „DACH KOMPLEX” Jerzy Andrulewicz Ul. Emilii Plater 1 16-400 Suwałki | 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 03 – inne materiały zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 30 czerwca 2018r. |
| 665. | Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kuźnicki Ul. Generała Pułaskiego 97/69 16-400 Suwałki | 17 06 01 – Materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 30 czerwca 2018r. |
| 666. | Józef Klonowski Ul. Szpitalna 87/11 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2017r. |
| 667. | Zakład Ogólnobudowlany „BUDMIŚ” Czesław Misiewicz ul. Łódzka 5 16-400 Suwałki | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 grudnia 2018r. |
| 668. | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług A.L.V. „LINK” Spółka z o.o. ul. Sportowa 13 59-305 Wałbrzych | 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 02 – baterie i akumulatory kadmowo-niklowe | Do dnia 31 grudnia 2018r. |
| 669. | PGE Dystrybucja Białystok Spółka z o.o. ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok | 13 03 07 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła niezawierajce związków chlorowcoorganicznych 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( m. in. lampy fluorescencyjne) 17 02 04 – odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Do dnia 31 stycznia 2019r. |
| 770. | Kamil Micielica „Dekar – Pokrycia Dachowe” Potopy 3, 16-406 Rutka Tartak | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 stycznia 2019r. |
| 771. | KAESER KOMPRESSOREN Sp. Z o.o. ul. Taneczna 82 02-829 Warszawa | 12 01 10 – syntetyczne oleje z obróbki metali 13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 06 – syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, wkłady filtrów powietrza, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne 16 01 07 – filtry olejowe | Do dnia 31 stycznia 2019. |
| 772. | „SITA POLSKA” Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa | 13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03 – szlamy z kolektorów 13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach 16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jego produkty | Do dnia 4 maja 2019r. |
| 773. | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MPO” Sp. z o.o. Ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok | 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 02 04 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 17 03 01 – asfalt zawierający smołę 17 03 03 – smoła i produkty smołowe 17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 05 05 – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 07 – tłuczeń torowy kruszywo)zawierający substancje niebezpieczne 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 08 01 – materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane zawierające substancje niebezpieczne) | Do dnia 31 maja 2019r. |
| 774 | Walenda Dariusz – Usługi Ogólnobudowlane Ul. Kwiatowa 1A 16-404 Jeleniewo | 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Do dnia 31 maja 2019r |

Dane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych Starostwa

Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Raczki to eternit płaski i falisty pokrywający dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, jak również obiektów użyteczności publicznej. Występują też rury azbestowo-cementowe.

Na terenie Gminy (zgodnie z danymi z Urzędu Gminy) nie występują „dzikie” wysypiska odpadów zawierających azbest. Nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest z uwagi na obowiązujący całkowity zakaz ich stosowania.

Ilość tych wyrobów będzie sukcesywnie malała w związku z ich stopniowym usuwaniem, które zakończone zostanie do roku 2032 r. (po całkowitym oczyszczeniu terenu Gminy z ww. wyrobów). Odpady zawierające azbest będą powstawać na terenie Gminy Raczki w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie mieszkaniowym, obiektach i instalacjach komunalnych, tj.: przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych i wymianie rur azbestowo-cementowych.

Z przeprowadzonej w 2008 r. na terenie Gminy Raczki inwentaryzacji obiektów i instalacji zawierających azbest wynika, iż łączna ilość prognozowanych tu do wytworzenia odpadów azbestowych wynosi 299 272m2 tj.3291,9 Mg, (płyty azbestowo - cementowe). Dane dotyczące pokryć dachowych (płyt azbestowo-cementowych) otrzymano z przeprowadzonej przez sołtysów inwentaryzacji. Na ich podstawie ocenić można stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 4, poz. 71) oraz zebrać informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

## 5.3. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

Bilans wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Raczki wykonano na podstawie danych uzyskanych z inwentaryzacji z 2008 r. z wyrobów azbestowych na analizowanym obszarze występują płyty azbestowo - cementowe w ilości 299 272 m2 tj. 3291,9 Mg.

Na ogólną sumę zabudowanych na terenie gminy płyt azbestowo –cementowych składają się:

- pokrycia dachowe budynków mieszkalnych-		56522m2/621,7Mg

- pokrycia dachowe budynków magazynowych(stodoła)-	91356m2/1004,9Mg

- pokrycia dachowe budynków gospodarczych-		151394m2/1665,3Mg

Wykres 1. Udział procentowy zabudowanych płyt azbestowo-cementowych w podziale na sposób użytkowania

Wykaz zabudowanych płyt azbestowo- cementowych w podziale na sposób użytkowania

Tabela 7. Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Raczki według sposobu ich użytkowania

| L.p. | Miejscowość (nazwa) | Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych, [m2] /(Mg) – miejscowość łącznie | Sposób wykorzystania [Mg] w rozbiciu na budynki: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkalny | magazynowy | gospodarczy |  |
| 1 | Bakaniuk | 14686 | 161,5 | 21,0 | 30,4 | 110,2 |  |
| 2 | Bolesty | 1904 | 20,9 | 3,6 | 8,5 | 8,9 |  |
| 3 | Chodźki | 6427 | 70,7 | 12,2 | 24,6 | 33,9 |  |
| 4 | Dowspuda | 3313 | 36,4 | 6,2 | 8,0 | 22,2 |  |
| 5 | Franciszkowo | 2117 | 23,3 | 6,3 | 7,3 | 9,7 |  |
| 6 | Jaśki | 9869 | 108,6 | 14,1 | 34,9 | 59,6 |  |
| 7 | Jankielówka | 8552 | 94,1 | 16,6 | 27,7 | 49,8 |  |
| 8 | Józefowo | 11377 | 125,1 | 13,8 | 38,9 | 72,5 |  |
| 9 | Kolonia Raczki | 1564 | 17,2 | 3,4 | 7,2 | 6,6 |  |
| 10 | Koniecbór | 12409 | 136,5 | 21,2 | 39,0 | 76,3 |  |
| 11 | Korytki | 3030 | 33,3 | 6,2 | 10,9 | 16,2 |  |
| 12 | Krukówek | 4094 | 45,0 | 7,5 | 13,3 | 24,2 |  |
| 13 | Kurianki Pierwsze | 3973 | 43,7 | 10,0 | 12,4 | 21,4 |  |
| 14 | Kurianki Drugie | 11859 | 130,4 | 24,0 | 37,0 | 69,5 |  |
| 15 | Lipowo | 12796 | 140,8 | 20,8 | 46,2 | 73,7 |  |
| 16 | Lipówka | 6630 | 72,9 | 6,6 | 24,9 | 41,4 |  |
| 17 | Ludwikowo | 1350 | 14,9 | 3,6 | 6,4 | 4,8 |  |
| 18 | Małe Raczki | 12525 | 137,8 | 13,8 | 63,6 | 60,3 |  |
| 19 | Moczydły | 11553 | 127,1 | 24,4 | 46,9 | 55,8 |  |
| 20 | Planta | 3651 | 40,2 | 9,0 | 12,1 | 19,1 |  |
| 21 | Podwysokie | 11612 | 127,7 | 18,3 | 51,3 | 58,1 |  |
| 22 | Rabalina | 3576 | 39,3 | 6,0 | 14,7 | 18,6 |  |
| 23 | Raczki | 28077 | 308,8 | 148,8 | 22,8 | 137,3 |  |
| 24 | Rudniki | 11464 | 126,1 | 21,7 | 36,1 | 68,3 |  |
| 25 | Sidory | 6785 | 74,6 | 11,2 | 30,0 | 33,4 |  |
| 26 | Słoboda | 3272 | 36,0 | 8,7 | 11,3 | 16,0 |  |
| 27 | Stoki | 6210 | 68,3 | 9,2 | 23,4 | 35,7 |  |
| 28 | Sucha Wieś | 9480 | 104,3 | 15,1 | 36,4 | 52,8 |  |
| 29 | Szczodruchy | 4882 | 53,7 | 6,3 | 27,0 | 20,4 |  |
| 30 | Szkocja | 8235 | 90,6 | 12,6 | 24,6 | 53,5 |  |
| 31 | Wasilówka | 11406 | 125,5 | 14,5 | 42,1 | 68,9 |  |
| 32 | Wierciochy | 9998 | 110,0 | 22,4 | 36,4 | 51,2 |  |
| 33 | Witówka | 7847 | 86,3 | 17,2 | 35,1 | 34,1 |  |
| 34 | Wronowo | 12872 | 141,6 | 19,5 | 39,7 | 82,4 |  |
| 35 | Wysokie | 7350 | 80,9 | 15,0 | 32,4 | 33,5 |  |
| 36 | Ziółkowo | 6643 | 73,1 | 19,2 | 24,9 | 29,1 |  |
| 37. | Żubrynek | 5884 | 64,7 | 11,8 | 16,8 | 36,0 |  |
| SUMA | 299272 | 3291,9 | 621,7 | 1004,9 | 1665,3 |  |

Źródło:  obliczenia własne,  inwentaryzacja z 2008 r.

W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W dalszej części Programu obliczono koszty związane z ich usunięciem i unieszkodliwieniem.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wykonano ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Z otrzymanych danych wynika, że jakość płyt dachowych na terenie Gminy Raczki jest w dobrym stanie. Większość uzyskała < 36 punktów.

Tabela 8. Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych (płyt azbestowo - cementowych)  zabudowanych na terenie Gminy Raczki

| Stopień pilności* | Masa w Mg | Udział w % |
| --- | --- | --- |
| I stopień pilności >65 punktów | 12,1 | 0,4 |
| II stopień pilności 40-60 punktów | 122,9 | 3,7 |
| III stopień pilności <35 punktów | 3156,9 | 95,9 |
| Razem: | 3291,9 | 100 |

Źródło: Oprac. na podstawie danych z Urzędu Gminy

* zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 4, poz. 71

I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,

II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku,

III stopień pilności – ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych stopni pilności usunięcia zabudowanych płyt cementowo-azbestowych z terenu gminy Raczki.

# 6. Założenia i uwarunkowania realizacji programu

## 6.1 Założenia Programu

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców.

Wykonanie „Programu…” powierza się władzom Gminy. Realizacja „Programu…” będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:

- Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest

- podstawą dla opracowania „Programu…” była przeprowadzona na terenie Gminy inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji (wg miejscowości na terenie Gminy).

- Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu

- Zadanie to planuje się na rok 2010. Opracowana zostanie mapa zagrożeń działania azbestu na terenie Gminy z zaznaczeniem lokalizacji występowania wyrobów zawierających azbest.

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania

- W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej Gminy utworzona zostanie „zakładka tematyczna”, w której na  bieżąco prezentowane będą:

- akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,

- informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest,

- informacje o działaniach Gminy podejmowanych w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie odpadu,

- aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów zawierających azbest i transport powstałych odpadów.

- Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

- system edukacji w zakresie szkodliwości i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

- informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu,

- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: załadunku na terenie nieruchomości, transportu i składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych,

- bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej z przebiegu realizacji „Programu…”,

- udzielanie informacji mieszkańcom na temat realizacji „Programu…”

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych i innych

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będzie następował na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub władającego. Odbiorem odpadów zawierających azbest zajmie się koncesjonowana firma transportowa. Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadu (w załączeniu do Programu), sporządzaną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy.

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i       innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających      azbest

- W przypadku pozyskania środków finansowych lub zabezpieczenia w budżecie własnych środków, Gmina częściowo sfinansuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj.: rozbiórki pokryć dachowego (płyt azbestowo - cementowych), załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transportu tych odpadów, składowania odpadów zawierających azbest. Wielkość dofinansowania oraz ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych.

## 6.2. Alokacja środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu

- Rada Gminy będzie uchwalała corocznie w budżecie gminy stosowne środki na realizację „Programu…”

- Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu. Gmina podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj.:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Fundacji EkoFundusz

- i innych.

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł kwota przeznaczona na realizację Programu ulegnie zwiększeniu, co przyspieszy proces usuwania azbestu z terenu Gminy.

Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy.

- Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności Publicznej. Gmina Raczki usunie wyroby azbestowe z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej oraz innych będących własnością Gminy.

- Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

- Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Działania informacyjno – edukacyjne skierowane do społeczeństwa Gminy związane z postępowaniem z odpadami azbestowymi, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich” wysypisk tych odpadów.

- Monitoring występowania „dzikich” wysypisk – na bieżąco.

- Likwidacja „dzikich” wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

- Oczyszczenie terenów Gminy i innych terenów publicznych z wyrobów zawierających azbest

Gmina Raczki na bieżąco przeprowadzać będzie oczyszczanie terenów Gminy i publicznych z wyrobów i odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest w Gminie w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: ilości usuniętych i unieszkodliwionych w danym roku odpadów zawierających azbest; ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do usunięcia. Monitorowanie i raportowanie Programu zostanie zsynchronizowane z raportowaniem Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Komisja będzie przedkładała Radzie Gminy, co 2 lata (lub corocznie) raport przedstawiający wyniki realizacji Programu.

- Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

## 6.3. Monitoring realizacji programu

Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:

- Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze ministerstwa Główny Koordynator KPUA,

- Wojewódzkim – marszałek województwa, zarząd województwa,

- Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Niezbędnym elementem skutecznego zarządzania Programem na poziomie lokalnym – gminy - jest powołanie Komisji ds. monitorowania realizacji Programu - odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu i kontrolującej stopień realizacji Programu i przedstawiającej - co 2 lata (lub corocznie) raport z realizacji Programu Radzie Gminy. Należy zaznaczyć, że Program powinien być realizowany przez istniejące struktury samorządu gminnego i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem wspierającym założenia Programu będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi oraz mediami.

Według KPUA do zadań szczebla lokalnego (samorządu gminnego) należy:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu;

Do zadań Gminy należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań Programu oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny (lub na kolejne 2 lata).

- Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w tabeli poniżej wskaźników monitorowania.

Tabela 9.  Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| A. | Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko |
|  | Ilość usuniętych płyt azbestowo – cementowych | Mg/rok |
|  | Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Mg/rok |
|  | Stopień usunięcia płyt (procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu) | % |
|  | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku | % |
|  | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy | Mg/km2/rok |
|  | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
|  | Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie gminy | szt., ha |
| B. | Wskaźniki świadomości społecznej |
|  | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu | % |
|  | Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających z Programu | szt. |
|  | Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych | szt. / opis |

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

# 7. Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2009- 2032

Tabela 10. Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2009-2032

| Ll.p. | Zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy” | 2009 r. |
| 2. | Działania informacyjno – edukacyjne | 2009 – 2012 r. |
| 22.1 | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest |
| 22.2 | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków i instalacji zawierających azbest. |
| 22.3 | Inne działania informacyjno - edukacyjne m.in.: informacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, ogłoszenia w UG, na tablicach ogłoszeń, ulotki, informowanie mieszkańców w Urzędzie Gminy, zajęcia w szkołach) |
| 33. | Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy | 2009 – 2032 r. |
| 44. | Opracowanie mapy zagrożeń oddziaływania azbestu | 2010 r. |
| 55. | Powołanie Komisji ds. monitoringu realizacji Programu. Monitorowanie realizacji Programu | 2009r. 2010 – 2032 r. |
| 66. | Demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór odpadów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe) z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładowych, obiektów użyteczności publicznej i innych; transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | 2012 – 2032 r. |
| 77. | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu | 2010 – 2032 r. |
| 18. | Raporty okresowe z realizacji Programu – w ramach raportowania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami – przedstawiane Radzie Gminy | co 2 lata* / lub co 1 rok |
| 19. | Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem zadań dotyczących odpadów zawierających azbest wynikających z Programu usuwania azbestu | 2012 r. |

*Raporty z realizacji Programu usuwania azbestu - zsynchronizować z Raportami z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Ponieważ wyroby zawierające azbest (płyty cementowo- azbestowe) na terenie Gminy Raczki zostały zakwalifikowane do II i III stopnia pilności wymiany, stąd harmonogram realizacji Programu zakłada, że będą one likwidowane sukcesywnie w latach 2012 - 2032 r. (w zależności od stopnia zużycia).

Proponuje się następujący podział na okresy czasowe:

- okres I: lata 2009-2012-4%, tj. 131,7Mg [zabudowane płyty azbestowo-cementowe zakwalifikowane do I stopnia pilności]

- okres II: lata 2013- 2022- 40%, tj. 1316,8Mg [zabudowane płyty azbestowo-cementowe  na budynkach mieszkalnych oraz częściowo budynkach gospodarsko- inwentarskich],

- okres III: lata 2023-2032-56%, tj. 1843,4Mg [pozostałe  zabudowane płyty azbestowo-cementowe na budynkach gospodarsko-inwentarskich i magazynowych]

# 8. Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru Gminy Raczki określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA) przyjętego przez RM 14.05.2002r. i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm z kraju, w tym z regionu). Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg KPUA, tj.: średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 11 kg, średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od kilkunastu firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na najbliższym składowisku.

Płyty azbestowo – cementowe:

- średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m2

- średni koszt transportu wynosi: 4 zł/m2

- średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15 zł/m2

- średni koszt łącznie (demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania): 30 zł/m2

W KPUA założono, że do 2032 r. w województwie podlaskim niezbędnych będzie 5 składowisk odpadów azbestowych:

- 2 o powierzchni 2 ha w latach 2003 – 2012

- 1 o powierzchni 5 ha w latach 2013 – 2022

- 2 o powierzchni 2 ha w latach 2023 – 2032

Budowa tych składowisk wpłynie na obniżenie kosztów transportu i składowania odpadów azbestowych usuwanych z terenu Gminy.

Obecnie najbliższe składowisko odpadów azbestowych, do które kierowane są odpady z terenu gminy znajduje się w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc, woj. Mazowieckie, które znajduje się w odległości 280 km o terenu gminy Raczki.

Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym przedsięwzięciem. Według danych z 2008 r. demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów zawierających azbest to wydatek rzędu 1100 - 1300 zł. Koszt łączny usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) odpadów azbestowych z terenu Gminy Raczki, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji szacuje się na kwotę 8 978160zł. Zakładając realizację Programu do roku 2032, roczny koszt kształtuje się na poziomie około 390 354,8 zł.

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Zadanie usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” do zrealizowania do roku 2032. „Program...” ten zakłada, iż właściciele obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania i unieszkodliwiania tych wyrobów na własny koszt.

Planuje się, iż na terenie Gminy Raczki wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie usuwane w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji oraz zabezpieczenia w okresie 2012 – 2032 r.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, m.in. ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami demontaż, odbiór i transport ww. wyrobów może być wykonywany wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające w tym zakresie odpowiednie zezwolenia. Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Firmy ww. powinny przekazać po wykonaniu prac demontażowych właścicielowi nieruchomości oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. zdjęciu płyt azbestowo – cementowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady zawierające azbest powinny być transportowane zgodnie z „zasadą bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach - na najbliższe składowisko odpadów azbestowych.

W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy Raczki części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru, transportu) i unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla mieszkańców Gminy w przypadku pozyskania przez Gminę na ten cel środków unijnych lub z krajowych funduszy celowych oraz zarezerwowania środków własnych (budżet gminy, GFOŚiGW).

W przypadku pozyskania ww. środków - Urząd Gminy w Raczki w drodze przetargu wyłoni firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia, która wykona usługę w zakresie: demontaż, odbiór, transport do składowania, a cenę za składowanie na składowisku odpadów azbestowych wkalkuluje w cenę usługi. Urząd Gminy w Raczkach pokryje całość lub część kosztów usługi (koszt transportu i składowania) – wariant I.

Alternatywnie (wariant II) właściciel obiektu z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wybierze firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi demontażu, odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych wystawi rachunek (fakturę), po przedłożeniu, której wraz z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Gminy w Raczki i skontrolowania faktu usunięcia ww. wyrobów przez Komisję ds. monitoringu realizacji „Programu…” – Urząd Gminy dokona zwrotu części lub całości poniesionych przez ww. właściciela kosztów w zależności od ustaleń podjętych przez Gminę przed przystąpieniem do realizacji „Programu…” w zakresie wysokości jednostkowego dofinansowania.

Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Gminę mieszkańcom, jego wysokości, sposobu udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania środków, możliwości w zakresie udzielenia środków własnych przez Urząd Gminy. Wskazane byłoby przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi usuwaniem wyrobów azbestowych.

Płyty azbestowo – cementowe:

- średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m2

- średni koszt transportu wynosi: 4 zł/m2

- średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15 zł/m2

Koszt w rozbiciu na poszczególne etapy (demontaż, transport i unieszkodliwianie):

- demontaż:

299 272 m2 x 11 zł/m2 = 3 291 992 zł

- transport:

299 272 m2 x 4 zł/m2 = 1 197 088zł

- unieszkodliwianie:

299 272 m2 x 15 zł/m2 = 4 489 080 zł

Razem:

299 272 m2 x 30 zł/m2 = 8 978 160zł

Według zaproponowanego horyzontu czasowego, szacunkowy koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych z terenu gminy Raczki wyniesie:

- okres I: lata 2009- 2012 359 127zł,

- okres II: lata 2013-2022 3 591 264zł

- okres III: lata 2023-2032 5 027 769 zł

Rozwiązania możliwe do zastosowania w zakresie dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych dla mieszkańców Gminy.

I Wariant

Jednym z rozwiązań możliwych do zastosowania może być następujący podział kosztów:

Koszty właścicieli – w zakresie demontażu płyt azbestowo-cementowych:

299 272 m2 x 11 zł/m2 = 3 291 992 zł

Koszty poniesione przez Urząd Gminy (odbiór, transport i unieszkodliwianie)

299 272 m2 x 19 zł/m2 = 5 686 168zł

Przy ww. założeniach, właściciel nieruchomości posiadający 100 m2 pokrycia dachowego eternitowego w zabudowie niskiej musi liczyć się z następującymi kosztami:

11 zł/m2 x 100 m2 = 1100 zł

Natomiast Urząd Gminy za transport i unieszkodliwianie 100 m2 eternitu poniósłby następujące koszty: (koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania)

19 zł/m2 x 100 m2 = 1900 zł

Właściciele nieruchomości muszą wziąć pod uwagę również dodatkowe koszty własne związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.

II Wariant

Innym rozwiązaniem w zakresie dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest może być - po ustaleniu przez wyznaczoną Komisję ds. monitoringu realizacji Programu (z Urzędu Gminy) - ilości wniosków od mieszkańców Gminy i wielkości pozyskanych przez Gminę środków w danym roku – określenie jednostkowej kwoty dofinansowania przez Urząd Gminy.

Ostateczne rozwiązanie w zakresie wielkości dofinansowania będzie uzależnione od wielkości środków pozyskanych przez Gminę, środków własnych Gminy możliwych do przeznaczenia na usuwanie azbestu oraz ilości zgłoszonych wniosków przez mieszkańców.

Systematyczna realizacja zapisów w niniejszym Programie będzie możliwa po pozyskaniu ww. środków oraz określeniu w rocznym planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w budżecie gminy odpowiednich środków na ten cel.

Tabela 11. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

| Miejscowość | Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest ( zł PLN) | Szacunkowe koszty nowego pokrycia dachowego (zł PLN) |
| --- | --- | --- |
| Raczki | Płyty azbestowo- cementowe | 28 077 | Pokrycie dachowe | 39 308 |
| Pozostałe miejscowości Gminy Raczki | Płyty azbestowo- cementowe | 271 195 | Pokrycie dachowe | 379 673 |
| Razem: | Płyty | 299 272 | pokrycie dachowe | 418 981 |

Źródło obliczenia własne.

# 9. Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących.

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- Publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub instytucji publicznych,

- Prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

  - zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

  - udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

  - dotacje.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

## 9.1 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2008r.; Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). Zasadniczym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast, co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustalił Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnych /powiatowych programach usuwania azbestu i współfinansowane ze środków własnych gmin/powiatów z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów gminnych / powiatowych. Do kosztów kwalifikowanych zaliczone zostały koszty demontażu  lub wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie, unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku – poniesione po 14 marca 2008r.

Dotacją mogą być objęte obiekty, dla których właściciele, zarządy lub użytkownicy sporządzili i złożyli wojewodzie lub odpowiednio wójtowi „Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z rozporządzeniem M.G. i P.S. z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Ogólne warunki do spełnienia przy udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j. t. Z 2008r.; Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) także mogą:

  - udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

  - wnosić udziały do spółek działających w kraju,

  - nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2008r.; Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a ponadto na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

## 9.2. Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak, więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności wg Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr21 poz. 97, tekst jednolity) a także Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych..

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj.: korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nienastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Inne fundacje:

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmental Know-How Fund w Warszawie,

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska,

- Bank Gdański S.A.,

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

- BEL Leasing Sp. z o.o.,

- BISE Leasing S.A.,

- Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

- Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

## 9.3. Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej dodatkowym źródłem współfinansowania zadań na rzecz ochrony środowiska stały się fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności. W okresie programowania na lata 2007-2013 dofinansowanie inwestycji proekologicznych może odbywać się ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.

29 listopada 2006 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który – zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) – stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych:

- Gospodarka wodno-ściekowa

- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

- Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

- Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

- Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

- Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

- Transport przyjazny środowisku

- Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

- Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej

- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

- Bezpieczeństwo energetyczne

- Kultura i dziedzictwo kulturowe

- Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego

- Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

- Konkurencyjność regionów.

31 stycznia 2007 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął w drodze uchwały projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 stanowi trzon właściwego RPO. Wskazuje osie priorytetowe i cele rozwoju, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nadchodzącym okresie programowania. Wszystkie zamierzenia są oparte na Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju województwa podlaskiego w stosunku do reszty kraju. Zapisy zawarte w RPO umożliwią realizację projektów infrastrukturalnych, a także projektów ukierunkowanych na wspieranie sektora MSP, które będą przygotowywane i realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje otoczenia biznesu oraz administrację rządową.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zawiera następujące priorytety:

Oś Priorytetowa I  Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1. Rozwój innowacyjności

Działanie 1.2. Wsparcie otoczenia biznesu

Działanie 1.3. Wspieranie przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa II  Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.1. Transport drogowy

Działanie 2.2. Transport lotniczy

Działanie 2.3. Transport publiczny

Działanie 2.4. Transport kolejowy

Oś Priorytetowa III   Rozwój turystyki

Oś Priorytetowa IV  Społeczeństwo Informacyjne

Oś Priorytetowa V  Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej

Oś Priorytetowa VII   Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Działanie 7.2.   Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Działanie 7.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna

Działanie 8.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO

Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

# 10.Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdz. 4 „Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 „Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”. W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

- identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”;

- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

- zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

- izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

- zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

  - nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

  - demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

  - odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

  - prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

  - codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres, co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

  - szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

  - zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

  - szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych, jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

  - utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

  - oznakowanie opakowań;

  - magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

# 11.Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego do zabezpieczenia i usuwania wyrobów zawierających azbest

- Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości

Gmina w pierwszej kolejności powinna skupić się na działaniach edukacyjno - informacyjnych skierowanych do mieszkańców. Na gminę nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina powinna, więc zadbać, aby formularze, na podstawie, których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, były dostępne w urzędzie oraz - o ile istnieje taka możliwość - również na stronie internetowej gminy. Gmina ma także służyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie internetowej urzędu gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gmina powinna szukać sojuszników swoich działań wśród lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Na ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia. Oprócz zbierania informacji od prywatnych właścicieli nieruchomości, gmina dokonuje oceny stanu nieruchomości, których sama jest właścicielem.

Uczciwa i rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu. O tym także mieszkańcy powinni zostać poinformowani przez Gminę.

- Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest -według trzech grup pilności.

- Stworzenie Planu gospodarki odpadami, (w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest)

Prawidłowe opracowanie Planu wymaga zebrania od właścicieli nieruchomości sprawozdań dotyczących: oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania o informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

Program jest warunkiem ubiegania się o środki pomocowe.

- Pozyskiwanie środków finansowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. gmina lub związek gmin. Inicjująca rola gminy w tych działaniach jest bardzo ważna, bowiem wielu mieszkańców nie będzie stać na poniesienie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

# 12.metodyka opracowania programu

Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto:

- ilość wyrobów zawierających azbest w gminie w układzie miejscowości (dane z gminy-na podstawie aktualizowanej w 2008 roku inwentaryzacji. Wyrobów zawierających azbest),

- aktualny stan funkcjonujących składowisk odpadów azbestowych na terenie województwa podlaskiego i kraju,

- zadania w zakresie usuwania odpadów azbestowych zdefiniowane w "Wojewódzkim Programie…”

Projekt Programu był na bieżąco konsultowany z przedstawicielami Urzędu Gminy Raczki.

WYKAZ SKRÓTÓW

EPA – (Environmental Protection Agency) Agencja Ochrony Środowiska

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MGPiPS – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

POKA - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UE – Unia Europejska

WBDA - Wojewódzka baza wyrobów i odpadów zawierających azbest

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SPIS LITERATURY

      - Informacje z Urzędu Gminy w Raczkach

      - „Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Departament Polityki Przemysłowej, Warszawa 2003 r.

      - „Informator. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach, Katowice 2002 r.

      - „Materiały konferencyjne: Azbest – zagrożenia zdrowotne, uwarunkowania prawne oraz procedury unieszkodliwiania”, Konferencja Naukowa, Zamość-Biała Podlaska, 2005 r.

      - Ochrona środowiska w zakresie dotyczącym problematyki związanej z azbestem. Szkolenie dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządu terytorialnego” Łódź, Kraków, Warszawa, Lublin, maj-wrzesień 2008r.

      - „Plan gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2007-2010”, Białystok, 2008 r.

      - „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”, Projekt, Warszawa, 2008r.

      - „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, maj 2002 r.

      - Raport z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 2008r.

      - Strona internetowa Systemu elektronicznego monitorowania realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski": http://azbest.ceramika.agh.edu.pl/

      - "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski"

      - „Szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie”. Możliwości finansowania bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, wrzesień 2006 r.

Załącznik nr 1 inwentaryzacja ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach gminy Raczki

Źródło:  urząd gminy Raczki

Załącznik nr 2. Wykaz istniejących składowisk odpadów azbestowych na terenie Polski.

Źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 (POKA).

Projekt.

woj. dolnośląskie

- Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/

- Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul. Górnicza 1, zarządzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki

- Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/

- składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

woj. kujawsko-pomorskie

- składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/

- zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2 / na potrzeby zakładu/

woj. lubuskie

- składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49

woj. łódzkie

- składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez  EKO-BORUTA sp. z o.o. , Zgierz ul. A. Struga 10

- mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A., Kleszczów / na potrzeby zakładu/

woj. małopolskie

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46

- składowisko odpadów "za rz. Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8

- składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa

woj. mazowieckie

- składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32

woj. podkarpackie

- składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow. jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341

woj. pomorskie

- Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55

woj. śląskie

- składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7

- składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608

- składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"

woj. warmińsko-mazurskie

- Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42,

woj. wielkopolskie

- składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11

- składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s. c. Wołomin ul. Partyzantów 38

woj. zachodnio-pomorskie

- składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19

- składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14

- składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o.  /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

Załącznik nr 3 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest– wzór

Źródło: (Dz.U.04.71.649)

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.......................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Pomieszczenie: .............................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ...............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) .........................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym Raczki |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym Raczki, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

| Suma punktów oceny | ......................... |
| --- | --- |
| Stopień pilności I |  |
| (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) | 65 i więcej punktów |
| Stopień pilności II |  |
| (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) | powyżej 35 do 60 punktów |
| Stopień pilności III |  |
| (ponowna ocena w terminie do 5 lat) | do 35 punktów |
| UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności. |
| .................................................... | ........................................ |
|  | Właściciel / Zarządca |
| Oceniający nazwisko i imię | ........................................ |
|  | Adres |
| data ............................................. |  |

1)   Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)   Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)   Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)   Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Załącznik nr 4a Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania  - wzór

Źródło:  (Dz.U.03.192.1876)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

| 1. Miejsce, adres .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| --- |
| 2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): |
| a) osoba prawna - nazwa, adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3. Tytuł własności .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 5. Ilość (m2, tony)3) ......................................................................................................................................... |
| 6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ........................................................................................................ |
| 7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: |
| a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ...................................................................................... |
| b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 8. Inne istotne informacje o wyrobach6) ..................................................................................................................................................... |
|  | ............................................ |
|  | (podpis) |

_______

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

–	rury i złącza azbestowo-cementowe,

–	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–	szczeliwa azbestowe,

–	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–	papier, tektura,

–	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)	Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do roz- porządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)	Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 4b Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone  - wzór

Źródło:(Dz.U.03.192.1876)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1),KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

| 1. Miejsce, adres ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... |
| --- |
| 2. Właściciel/zarządca *): |
| a) osoba prawna - nazwa, adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3. Tytuł własności ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| 4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| 5. Ilość (m2, tony)3) ...................................................................................................................................................... |
| 6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ...................................................................................................................................................... |
| 7. Planowane usunięcia wyrobów: |
| a) sposób .................................................................................................................................... |
| b) przez kogo ................................................................................................................................................. |
| c) termin .................................................................................................................................... |
| 8. Inne istotne informacje4) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
|  | ............................................ |
|  | (podpis) |
| Data .................................... |  |

________

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

–	rury i złącza azbestowo-cementowe,

–	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–	szczeliwa azbestowe,

–	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–	papier, tektura,

–	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym

Załącznik nr 5 Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty a | Rok kalendarzowy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad b |
| Adres e | Adres d, e | Adres e |
| Telefon/faks | Telefon/faks d | Telefon/faks |
| Nr REGON | Nr REGON d | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów f |  |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  |
| Data/miesiąc g | Masa przekazanych odpadów [Mg] h | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d, i |  |
| Potwierdzam przekazanie odpadu | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu d | Potwierdzam przejęcie odpadu |
| data, pieczęć i podpis | data, pieczęć i podpis | data, pieczęć i podpis |

Objaśnienia:

a	Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b	Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c	W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d	W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie trans-portu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e	Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f	Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu
działalność w zakresie transportu odpadów.

g	W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana, jako jednorazowa
karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany
łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie 
transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h	Podać masę odpadów z dokładnością, co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i	Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik nr 6 Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – (przykładowe )

W N I O S E K

o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca: …………………………….........................................................................

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji: ........................................................................................................

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: ..................................... tytuł prawny do nieruchomości: ............................................

(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

........................................................................................nr ewidencyjny działki ....................

(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż Raczki dachowego / elewacji)

3. Rodzaj odpadów:......................................................................

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów:...................................................

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am)

zgodnie z prawdą.

....................................................

(data i podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe: .......................................................................................................

(wypełnia Urząd Gminy)

Urząd Gminy ...............

Referat .......................

ul. ...................................

....-....  .............................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY WYMIANIE LUB

LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W

BUDYNKACH MIESZKALNYCH

1.Dane o wnioskodawcy

1.1 Imię i nazwisko.......................................................................................................................

1.2 Data urodzenia........................................................................................................................

1.3 Ulica..............................................nr domu.....................................nr lokalu.........................

Kod pocztowy.....................Miejscowość...................................Województwo....................

1.4 Telefon:...................................................................................................................................

1.5 NIP..........................................................................................................................................

1.6 Nazwa i adres urzędu skarbowego..........................................................................................

1.7 Nazwa banku i numer rachunku:............................................................................................

2. Załączniki:

2.1 Kserokopia aktu własności budynku lub oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.

2.2 Kserokopia zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub

pozwolenia na budowę (potwierdzona za zgodność z oryginałem)*

2.3 Raczki faktur/y VAT lub Raczki rachunku/ów wystawionych za przeprowadzoną utylizacje

azbestu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

2.4 Raczki oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) powyższe dane i złożone dokumenty są prawdziwe.

m. ........................, dnia....................			...............................................

Podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić